### Монтаж каркасной системы для стеновых перегородок

Монтаж каркасной системы для стеновых перегородок

Для монтажа перегородок и облицовки гипсокартоном стен используют два вида профилей – направляющие и стоечные. Монтаж рекомендуется осуществлять в следующей последовательности:

1. В первую очередь следует разметить положение перегородок на полу, а затем при помощи отвеса перенести разметку на потолок. 2. Прикрепить к полу и потолку направляющие профили через уплотнительную ленту или специальный герметик. Профили крепятся дюбелями с шагом один метр. 3. Далее следует монтаж стоечных профилей, которые устанавливаются в верхние и нижние направляющие профили с шагом 600 мм. 4. При необходимости (если высота потолка более 3 м), стоечные профили соединяются «в коробочку», рекомендуемый нахлест составляет: для ПС50х50 – 0,5 м, для ПС75х50 – 0,75 м, для ПС100х50 – 1 м. В месте стыка двух «коробочек» или двух профилей размещается брусок. В дверных проемах профиль также усиливают бруском. 5. Внутри собранного из профилей каркаса необходимо смонтировать электрические разводки, детали для крепления на перегородке стационарного оборудования. Расположение проводок в пространстве каркаса должно исключать возможность повреждения их острыми краями элементов каркаса или шурупами во время крепления листов гипсокартона.

6. Монтаж листов гипсокартона необходимо производить в одном направлении со стороны стенки стоечных профилей (если монтаж осуществляется с одной стороны каркаса). Благодаря этому саморез не будет отгибать внутрь полку при креплении следующего листа. 7. Гипсокартонные листы устанавливаются вертикально и закрепляются на каркасе саморезами с шагом 250 мм, при этом верхние кромки плотно прижимаются к потолку. Крепление производится от угла, по двум взаимно перпендикулярным друг другу направлениям. Сверху и снизу листы крепятся непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки. 8. Саморезы должны входить в лист под прямым углом и проникать вглубь профиля не менее чем на 10 мм. Головки саморезов следует утапливать в толщу гипсокартонного листа на глубину не менее 1 мм и зашпаклевывать. Если шуруп дефектный, или он неправильно размещен, его следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего. 9. При устройстве дверных проемов боковые опорные стоечные профили устанавливаются исходя из ширины дверной коробки. Сверху монтируется дополнительный направляющий профиль (открытой частью вверх). Далее между верхним и дополнительным направляющими профилями устанавливается фрагмент стоечного профиля, на котором будет располагаться стык гипсовых панелей. 10. Если при монтаже возникают горизонтальные швы между листами гипсокартона, их стыковку и закрепление следует выполнять «вразбежку», смещая соседние швы по вертикали относительно друг друга не менее чем на 400 мм, а под образовавшиеся стыки в качестве перемычек устанавливать дополнительные направляющие профили. Если производится двухслойная облицовка, внутренние и внешние швы не должны совпадать.