### Монтаж кровельного уплотнителя

| Монтаж профильных уплотнителей |
| --- |
| Уплотнитель крепится оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой строительным степлером или приклеивается специальным клеем. В «теплой» кровле перед установкой необходимо освободить вентиляционные отверстия в уплотнителе. |
| Монтаж нижнего уплотнителя |
|  | На карнизную планку, при необходимости по всему периметру карниза, можно установить фигурный или универсальный уплотнитель. При монтаже кровельного материала он заполнит гофру покрытия и не даст снегу и дождю попасть под кровельный материал, в то же время позволит кровле дышать. |
| Монтаж верхнего уплотнителя |
|  | На стык листов металлочерепицы или профнастила перед монтажом конька устанавливают фигурный или универсальный уплотнитель. При монтаже кровельного материала он заполнит гофру покрытия, как и уплотнитель на карнизе, предотвратит попадание грязи, снега и влаги под конёк, и в тоже время, благодаря своей пористой структуре, позволит кровле дышать. Уплотнитель устанавливается под каждое крыло конька с обеих сторон по всей длине коньковых рёбер. |