### Монтаж кровельных лестниц

Монтаж лестниц

Лестницы на скат используются для безопасного передвижения вверх и вниз по скату кровли, например, для того чтобы добраться от пристенной лестницы или кровельного люка до печной трубы, вентиляционных труб, антенны, а также для проведения работ по обслуживанию кровли.

Лестницы монтируют с помощью кронштейнов. Кронштейны надевают на стойки лестницы (4 шт. на секцию) и фиксируют болтами, а затем болтами-шурупами закрепляют в нижнюю часть волны металлочерепицы. Примыкание кронштейнов к кровле герметизируют.

По длине ската лестница набирается секциями, верхняя секция крепится специальными кронштейнами к коньковому брусу. Лишние участки отрезают с верхнего края, для этого рекомендуется использовать ножовку по металлу. Если нужно отрезать часть лестницы, место отреза следует определить заранее, когда лестница ещё находится в разобранном состоянии.

Сборка лестницы на стену начинается с крепления поручней. Двумя скобами они крепятся к стойкам кровельной лестницы и краям поручней. Далее стеновые кронштейны с хомутами надевают на стойки стеновой лестницы под верхней и над нижней ступенями, фиксируя их болтами. При необходимости длину поручней, стеновых кронштейнов или секций лестницы можно укоротить. Кронштейны анкерами крепятся к стене (зависят от типа стены, в комплект не входят). После этого поручни надевают на верхние края стеновой лестницы и скрепляют болтами. На кровле края поручней затягивают окончательно. К подшивной доске или к стропилам верхняя пара стеновых кронштейнов прикрепляется подвесными кронштейнами.

| Лестница на стену | 1,2м 1,8м | 3 метра |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Кол-во, шт. |
| 1 | Полотно лестничное | 1 | 1 |
| 2 | Крепление к стене | 4 | 4 |
| 3 | Крепление «краб» к лестнице | 4 | 4 |
| 4 | Труба овальная 0,9 метра | 4 | 4 |
| 5 | Крепление к корнизу | 2 | 2 |
| 6 | Болт М8х16, Гайка М8 мм, Шайба. | 12 | 12 |
| 7 | Болт М8х35, Гайка М8 | 10 | 10 |