### Монтаж подкровельных комплектующих элементов для кровель из металлочерепицы и профнастила

Инструменты для монтажа кровельного материала 
1. Шуруповерт либо дрель;

2. Молоток;

3. Резиновый молоток (киянка);

4. Щетка с мягкой щетиной;

5. Рулетка;

6. Длинная рейка;

7. Маркер (карандаш плотницкий);

8. Уровень;

9. Инструмент для резки металлочерепицы (ножницы по металлу);

10. Круглогубцы.

| Монтаж подкровельных комплектующих элементов для кровель из металлочерепицы и профнастила |
| --- |
| До монтажа профилированных листов устанавливают карнизные планки и специальные внутренние ендовы в места схождения скатов под внутренним углом. Обрешетка здесь должна быть сплошной. |
| Монтаж ендовы нижней |
| рис. 1 | Для устройства нижней ендовы необходимы полосы оцинкованного железа шириной 300 мм, отформованные в центре. Сначала нужно сделать перегиб посередине листа, а затем отогнуть края. Гребень будет работать как отражатель, который не позволит воде попасть с одного ската на другой, а фальцы направят воду к водосточному желобу. Стороны ендовы нужно уложить с напуском 150-200 мм и прикрепить с помощью загнутых гвоздей, вбитых в стропила по кромкам. Затем, в процессе монтажа кровли, поверх краев внутренней ендовы укладываются листы металлочерепицы. Их не нужно полностью соединять на стыках: в ендове нельзя допускать засоров из листьев и мусора. Зазор между кровельными листами и краями ендовы желательно герметизировать специальными поролоновыми уплотнителями. Затем поверх листов покрытия будет установлена декоративная внешняя ендова. При монтаже ендов, примыканий, проходных элементов неизбежна обрезка листов. Для этого используют электролобзик, дисковую пилу с твердосплавными зубьями или ножовку по металлу. Обратите внимание: нельзя использовать шлифмашины с абразивными кругами, так как они нарушают структуру металла, полимерное покрытие, прожигают его, вызывая коррозию. В случае использования такого вида инструмента необходимо обработать края срезов антикоррозийной краской по металлу в тон стали. Необходимо так же удалить с покрытия листа опилки, остающиеся после резки (рис. 1). |
| Монтаж планки капельной |
| рис. 2 | Монтаж осуществляется на карнизный свес поверх сплошной обрешетки (рис. 2). |
| Монтаж нижней планки примыкания |
| рис. 3 | Для защиты стропильной системы от влаги, попадающей через различные отверстия в кровле, необходимо применять специальные планки примыкания или гладкий лист. Вокруг печной или каминной трубы делается воротник из кровельной стали, причем со стороны конька стальной лист подводится под кровлю, а со стороны карниза - поверх кровли, образуя фартук. Установку нижних планок примыкания начинают с нижней стенки трубы. Её подрезают под нужный размер, а затем закрепляют с помощью само-резов, после этого планку монтируют на боковые и верхнюю стенки трубы. Под нижнюю планку подводится гладкий лист (галстук), с помощью которого отводится вода со ската. Его направляют в ендову или в карниз. По краю фартука необходимо сделать бортик с помощью плоскогубцев и молотка. У самой трубы лист подводится под кирпичную кладку. В целях противопожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны доходить до трубы на 140 мм, а все деревянные элементы - на 400-500 мм (рис. 3). |
| Монтаж кровельных покрытий |
| рис. 4 рис. 5 рис. 6 | 1.Рекомендуется выполнять монтаж металлочерепицы в обуви с мягкой подошвой, чтобы избежать повреждения защитно-декоративного покрытия. 2.Перед тем, как приступать к монтажу металлочерепицы на прямоугольных скатах, целесообразно проверить стропильную систему на прямоугольность. Если диагонали ската не равны - необходимо выровнять его дополнительными проставками под фронтонные (ветровые) доски (рис. 4, 5). 3.Прежде чем переходить к расчетам материалов, нужно получить точные размеры кровли. Вся продукция ЗАО «Профсталь» изготавливается согласно предоставленным заказчиком размерам, поэтому если размеры приблизительные, то и расчеты материалов будут также приблизительными, отсюда - остатки или нехватка материала. Необходимые параметры для расчета потребности кровельных материалов приведены в рис. 6. 4.Следует обратить пристальное внимание на раскрой материалов. Если образовалась нехватка листов одного размера и излишек листов другого размера, значит, монтажник не уделил достаточно внимания чертежам раскладки листов металлочерепицы или профнастила по скатам. Эта ошибка довольно распространенная, поэтому нужно строго следовать рекомендациям по раскладке листов кровельного материала. К этой же группе ошибок относится и пренебрежение аксессуарами для кровли. |
| Монтаж металлочерепицы |
| рис. 7 рис. 8 рис. 9 | Листы металлочерепицы «Супермонтеррей Люкс» укладывают с нахлестом один на другой. На двускатной кровле монтаж начинают, как правило, с торца - справа налево, т.к. капиллярная канавка на листе расположена слева (рис. 7). Это связано с тем, что капиллярная канавка должна закрываться соседним листом (предназначение канавки - предотвращать капиллярный подъем воды под краем профиля и отводить ее к карнизу). На вальмовой кровле листы крепят обычно от самой высокой точки ската по обе стороны. Кровля будет смотреться как единое целое, а не как отдельные фрагменты, если боковая линия листа будет перпендикулярна линии карниза. Листы крепятся к обрешетке с помощью специальных саморезов из оцинкованной стали, имеющих уплотнительные прокладки из EPDM (не из обычной резины). Саморезы ввинчиваются в верхний или нижний прогиб волны листа, средний расход - 6-8 штук на кв. м. (рис. 9). Система расположения само-резов бывает различной (например, в шахматном порядке через одну волну) (рис. 8). |
| Монтаж профнастила |
| рис. 10 рис. 11 рис. 12 | В отличие от металлочерепицы, профнастил монтируется как с правого, так и с левого края от фронтона. Боковой нахлёст обычно выполняют в размере половины волны профиля. У пологих крыш (с уклоном не менее 14°) -с перехлёстом в 2 волны. Между собой листы стягиваются саморезами в верх волны с шагом 200-300 мм или заклёпками с шагом 200 мм. Верх крайней волны профнастила более узкий, чем все остальные волны листа, и именно этот край должен находиться под волной соседнего листа при перехлёсте (рис. 11). Профнастил не нужно подгонять по рисунку волны и практически все обрезки с косыми срезами на вальмовых (четырёхскатных) и других сложных кровлях можно перевернуть и применить на углы скатов. Если скат слишком длинный и его необходимо собрать из двух и более листов, то в этом случае в длину листы перехлёстываются не менее чем на 250 мм. При уклоне ската менее 14° продольный перехлёст должен составить не менее 500 мм (рис. 10). Саморезы ввинчиваются в верхний или нижний прогиб волны листа, средний расход — 6-8 штук на кв. м. Система расположения саморезов бывает различной (рис. 12). |
| Монтаж конька |
| рис. 13 | Конек устанавливается после монтажа кровельного материала, когда все листы закреплены. Рекомендуемый перехлёст при монтаже конька составляет 100 мм. Полка конька выбирается в зависимости от длины и крутизны уклона ската. Так, например, при длине ската более 6 м рекомендуется выбирать конёк большой полкой 300 мм (КБ.300). Если скат меньше 6 метров - достаточно применить конёк малый полкой 195 мм (КМ.195), либо, при монтаже кровли из металлочерепицы, конёк штампованный (КШ,160). Внимание! Конёк штампованный можно применять только в том случае, если коньковый угол кровли от 135° до 100° (на развернутые кровли). Если кровля остроугольная (круче 100° в верхней точке), применять штампованный конек не рекомендуется (рис. 13). |
| Монтаж ендовы верхней |
| рис. 14 | Ендова верхняя (декоративная) монтируется на внутренний стык скатов, поверх листов кровельного материала для придания стыку аккуратного вида. Ее монтируют так же, как и остальные комплектующие элементы кровли - с перехлёстом 100 мм, прикручивают поверх волны кровельного материала, насквозь, к обрешётке, кровельными саморезами. Длина само-реза должна учитывать толщину обрешетки и высоту волны металлочерепицы или профнастила (рис. 14). |
| Монтаж планок торцевых |
| рис. 15 | Торцевые (ветровые) планки монтируются на торцах кровли со стороны фронтона. Они служат как облицовка краёв кровли, закрывают край кровельного материала, а также торцы обрешётки и края материала, которым подшивают карнизный свес. Планки крепят кровельными саморезами с шагом 400-500 мм и перехлёстом в 100 мм. Ширина торцевой планки должна быть выше обрешётки на высоту волны кровельного материала (рис. 15). |
| Монтаж верхних планок примыкания |
| рис. 16 | Верхние планки примыкания служат для герметизации стыков кровельного материала с различными выступающими элементами кровли (башенки, трубы печные), а также стыков стены со скатом, придавая всем стыкам кровли законченный и аккуратный вид. Они монтируются поверх кровельного материала, с перехлестом в 100 мм, кровельными саморезами шагом 300 мм. У трубы верхняя планка примыкания верхней кромкой крепится непосредственно к стенкам трубы, а нижней кромкой спускается фартуком на кровлю (рис. 16). |